## Slide 1: ふるディスプレイをつくろう！

## Slide 2: ふるディスプレイとは
ふると、残像で文字・模様が見えます
紙に書いた模様を取り込みできます

## Slide 3: 注意事項
はんだごてで、はんだを「とかして」組み立てていきます
はんだは、200度くらいでとける金属です
つまり、はんだごての先たんは 「めちゃくちゃ熱い」
ぜっっったいに、さわらないように！！！

## Slide 4: 使う道具
ニッパー （針金を切る）
ラジオペンチ （針金を曲げる）
はんだごて台
（スポンジを 少ししめらす）
はんだごて
はんだ
はんだごての おき方

## Slide 5: はんだ付けのコツ
はんだごてのもち方 （鉛筆を持つように）
かまえる
まず、あたためる
はんだをあてて 溶かす
はんだを離す ※はんだごてはそのまま
おしまい

## Slide 6: 部品の確認
抵抗（8本）
マイコン
ICソケット
コンデンサ
プッシュ スイッチ
電源 スイッチ
かたむき スイッチ
LED（8個）
電池ボックス
単3電池（2本）
プリント基板

## Slide 7: 抵抗のとりつけ（１）
抵抗の足を 折り曲げる
※ツメをはさんで 根もとから
基板に奥まで差し込む （まずは1本）
うら返す （抵抗が基板から浮かないように）

## Slide 8: 抵抗のとりつけ（２）
まず片方だけはんだ付けする
基板からういてしまったら、
はんだごてで、はんだをとかしながら、 押し込む

## Slide 9: 抵抗のとりつけ（３）
ニッパーで足を切り取る ※もう片方の手の指で、 足を押さえながら
この調子で、もう片方の足をはんだ付けし、
残り7本の抵抗をとりつけて、はんだ付け

## Slide 10: コンデンサのとりつけ
コンデンサを「C1」のところに とりつけてはんだ付け
※片方の足ずつ、順番に
基板がグラグラして作業しにくければ、
ニッパーなどでおさえると楽です

## Slide 11: ICソケットのとりつけ（１）
切り欠きの向きをあわせ、 基板にはめる （足が曲がらないように注意）
基板が傾かないように かたむきスイッチなどをはさむ
まずは1個だけ、 はんだづけ

## Slide 12: ICソケットのとりつけ（２）
ICソケットが基板から浮いたり、かたむいたりしていないかをよく確認する
  傾いていたら、はんだをとかして、押し込む
その後、残り19個をはんだ付けする

## Slide 13: スイッチのとりつけ（2種類）
かたむきスイッチを 基板の端にとりつける （基板の白いマークにあわせて）
電源スイッチを取り付ける
まず1個の足をはんだ付けし、 基板から浮いていないことを確認してから、 のこりをはんだ付け

## Slide 14: LEDの準備
LEDをテープからはがす （けっこう硬い）
多少テープが残ったり、
足が曲がってもOK

## Slide 15: LEDのとりつけ
LEDの長い方の足を、 抵抗に近い方にさしこむ
根もとまで
片方だけはんだづけ
基板から浮いて いないかを確認
よく見ると、LEDのまっすぐな側がある

## Slide 16: ここから、基板の反対側に部品をとりつけます

## Slide 17: プッシュスイッチの取り付け
硬いけど、足が曲がらないように、 奥までさしこんで、はんだ付けする

## Slide 18: 電池ボックスのとりつけ
両面テープを
電池ボックスにはる
両面テープで電池ボックスを基板に固定し、 はんだづけ

## Slide 19: マイコンのとりつけ
片方の並びをICソケットにはめ、 押し込みながら、 もう片方をICソケットにはめる
足が曲がっていないのを確認して、
一番奥まで押し込む

## Slide 20: 完成！
＋・ーに注意して
電池を入れる

## Slide 21: あそび方（１）
電源スイッチON！
ふる→残像で文字・模様が見える！
  ふるスピードは、うまく調整しよう
スイッチを押すと、パターンが変わる（８種類）
  表示されるパターンは点滅するLEDの位置で確認

## Slide 22: あそび方（２−１）
10mmマスの方眼紙に、黒マジックで模様をかく（最後のページにもあります）
スキャンする
  保存（上書き）したいパターンを、スイッチを押して選択
  スイッチを長押し→LEDが5回点滅する
  裏返して、白いところにLEDをあてスイッチを押す →LEDが点滅するまでそのまま（2回行う）
  黒いところにLEDをあてスイッチを押す →LEDが点滅するまでそのまま（2回行う） ※2回目はLEDが2回点滅

## Slide 23: あそび方（２−２）
スキャンする（つづき）
  模様の一列ずつ、LEDをあててスイッチを押す →LEDが2回点滅し、黒いところのLEDのみ2回点滅
  スキャンが終わったらスイッチを長押し→LEDが5回点滅
  ふって、見える模様を確認 →OKなら、スイッチを長押しして保存（LEDが高速に点滅）
（おまけ）スイッチを押した状態で電源ON→5秒間そのまま→LED点滅→いったん離してからもう一度長押し、で初期化